ТЕХНИЧЕСКИ ЗАДАНИЕ

- Изисквания към обекта:

  - Предмет: Доставка, внедряване и поддръжка на система за управление на опашката (queue management system).

  - Подробни технически параметри изисквания.

# Изисквания, свързани с диспенсърте за билетчета и дигитално оборудване (digital signage)

| Nr. | Изисквания | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доставчикът трябва да предостави интегрирана система за управление и контрол на човеко потока, включвайки опция за показване и управление на видео съдържание, със следните компоненти: Диспенсъри за билети (Tickets dispensers) Централен екран в комплект с допълнителен софтуер / хардуер, да позволява визуализация и управление на видео и допълнителни функционалности Софтуер за управление на приоритетни заявки, прехвърляне на функции, списък с услуги, статистика и мониторинг и софтуерен терминал за служители (staff software terminal) Софтуер за гласови съобщения (Voice calling software) |  |
| 2 | Диспенсърът за билети трябва да има следните характеристики: Солидна метална кутия Поставка за под Врата за обслужване с възможност за заключване в задната част Дисплей с тъчскрийн (Touchscreen display), с минимум 19” диагонален размер (за 3 офиса) и минимум 7” (за един офис). Термичен принтер (Thermal printer) 3” / 80 мм ширина на хартията Вграден компютър (Build-in PC) с оперативна система Възможност за издаване на минимум 10 000 билета на ден |  |
| 3 | Менюто на тъчскрийна трябва да бъде конфигурируемо и да се променя от крайни потребители, позволяващо показването на различни опции, на минимум две нива на детайл. |  |
| 4 | Когато клиента избере услуга, екрана трябва да бъде визуализиран на тъчскрийн екрана по следния начин: Лого и групи от услуги Прозорец с подгрупи от услуги След избора на услуга, принтиране на билет съдържаш най-малко: лого на компанията, сериен номер, вид услуга, дата, час на издаване |  |
| 5 | Оформлението на билета трябва да бъде лесно конфигурируемо, позволявайки промяна на показаната информация, според нуждите на Възложителя. |  |
| 6 | Доставчикът трябва да представи интегрирано решение за дигитално оборудване (digital signage), съдържащо: Централен екран Софтуер позволяващ визуализация на повиканите билети, както и видео и друг вид съдържание. Системата за дигитално оборудване (digital signage) трябва да бъде напълно интегрирана със система за управление на опашката (queue management system) и трябва да показва също номерата на билетите в опашка. В допълнение на това, рекламите трябва да бъдат показани автоматично в предефиниран ред. |  |
| 7 | Екраните трябва да са налични със следния размер: 55” |  |
| 8 | Софтуерът трябва да позволява по същото време визуализация на различно съдържание, в различни части на екрана: повикани билети и бюра; видео; динамичен (въртящ се) текст в долната част на екрана също софтуера трябва да позволява гъвкава конфигурация на начина, по който съдържанието е показано на екрана и времето и начина на показване на различните видове съдържание. |  |
| 9 | Стандартното показване на номера на билета и бюрата трябва да бъде налично на български език. |  |
| 10 | Дигиталното оборудване (digital signage) трябва да бъде независимо по размер и доставчик на дигиталните екрани. |  |
| 11 | Системата трябва да позволява следните формати за показване: PC video formats(video playlist); PC picture formats (слайдшоу на снимки); Анимирани презентации; директно показване на DVD/Bluray (дори и в HD качество); показване на ТВ канали. Други: показване на последните повикани 3-5 номера на билети; показване на нови повикани билети в отделен прозорец; предупреждаващ звук, когато нов клиент е повикан; лого на компанията, снимка, цветове и шрифтове. |  |
| 12 | Всеки допълнителен необходим хардуер трябва да е включен в завършеното решение на дигиталното оборудване (signage solution). |  |
| 13 | Опции за настройка: Създаване на група от клонове; създаване на екран, панел и ticker групи; създаване на кампании и кампанийни групи; създаване на плейлист; определяне срокове на валидност („expiry terms“) на плейлисти |  |
| 14 | Статистика: медия съдържание, което е било пускано (по клонове, по екрани, по период от време). Детайлни данни за кампании и кампанийни групи. |  |
| 15 | Мониторинг: Медиа съдържание показвано понастоящем; Настоящ статус на екрана; Настоящ статус на кампании и кампанийни групи; Предупреждение за достигането на настоящи граници. |  |
| 16 | Функционалности на дизайна: Големина на панели и tickers; вид на шрифта за панели и tickers и Възможност за показване автоматично на данни, получени онлайн. |  |

  - Изисквания, свързания със софтуера за управление на опашката (queue management software)

| Nr. | Изискване | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
| 17 | Системата трябва да предостави Контрол върху и информация за работния процес и потока на клиенти в Центрове за обслужване на клиенти на Софийска вода. |  |
| 18 | Системата трябва да предоставя онлайн мониторинг на всяко събитие в реално време и мониторинг на клиентския поток по групи и подгрупи от дейности / услуги, работата на служителите в цялата мрежа и локално за всеки един от центровете. |  |
| 19 | Софтуерът трябва да се справя с: Приоритетни заявки (Priority calls) Прехвърляне на функция: повикване на новия клиент с избор на служител и прехвърляне на клиента към други услуги Списък на изчакване Промяна на услуги |  |
| 20 | Системата трябва да разпределя потока от клиенти, чакащи според предварително зададени групи на работните станции, в съответствие с услуги/подгрупи. |  |
| 21 | Софтуерът трябва да има функция съобщаване по имейл, в случай че има голям брой чакащи клиенти. |  |
| 22 | Софтуерът трябва да има възможност да изпраща също текстови съобщения, ако броя на чакащите клиенти достигне до определен лимит. |  |
| 23 | Системата трябва да има софтуерен терминал за персонала (staff software terminal), позволяващ: Повикване на клиенти (ръчно или автоматизирано) Прехвърляне на клиенти (по бюра, услуги, брой служители) Начало и край на услугата Регистриране на резултатите от услугата със затварящи кодове Упрaавление на списъка с чакащи и ВИП клиенти Управление на почивките, с конфигурируеми причини Предупреждения в случай на надминаване на предварително зададени лимити. Използване на кодове за затваряне – правейки приключване на всяко взаимодействие с клиента Приложението трябва да се уеб-базирано, без да се изисква инсталиране на компютрите на администратора/обслужващия клиенти |  |
| 24 | Системата трябва да има следните конфигурируеми функции: Да задава времеви периоди на администрация Да показва на базата на време за администрация броя на билетите, които могат да бъдат издавани по време на часовете за работа на офиса Да подрежда услуги в предварително създадени групи с услуги Да задава критични бройки на чакащи клиенти за всяко бюро Да задава сигнала за извикване за всяко бюро Да задава повикването чрез използване на текст за всяко бюро Да ограничава разрешенията на потребители за всяко бюро Да ограничава групите от административни услуги на всяко бюро (разрешение) Да пренасочва към услуга Да пренасочва към група услуги Да пренасочва към бюро Да ограничава прехвърлянето в случай на всяка услуга (разрешение) Да ограничава в случай на групи от услуги (разрешения) Да ограничава в случай на бюра (разрешения) Да определи по подразбиране администратор Да определи по подразбиране група от услуги Да определи по подразбиране цел на пренасочване Да повика пренасочените клиенти |  |
| 25 | Достъпът до системата за управление и отчитане трябва да бъде предоставен на неограничен брой потребители от всяко ниво (мениджъри, администратори, ръководители, служители), без да се изискват допълнителни лицензи, с изключение на лицензите за диспенсърите на билетите и местата за обслужване. |  |

  - Изисквания, свързани със софтуера за повикване (voice calling software)

| Nr. | Изискване | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
| 26 | Системата трябва да има софтуер за повикване (voice calling software), правейки възможно да се използва гласови съобщения, когато и да се повика и покаже билет. Услугата трябва да е налична или персонализирана на български език. |  |
| 27 | Софтуерът трябва да е пуснат на компютрите на служителите и на екрана да има pop-up функционалност. Бутоните ще бъдат наименовани според функциите. |  |
| 28 | Системата трябва да има следните особености: Вписване и отписване от системата Повикване на следващия клиент Автоматично повикване на нови клиенти Повикване на даден номер на билет от списък Повикване на клиент, чакащ за дадени услуги Пренасочване към гише Пренасочване към услуга Пренасочване към служител Промяна на услуга на гишето Софтуера оперира с операционна система Падащи менюта Вградена помощ Падащо меню: Записване на времето за обработка (администриране) Съобщаване на лимита на времето за обработка (администриране) Управление на списъка с чакащи Въвеждане на приключване или продуктов код Приключване на администрирането (обработката) по отделни услуги Окончателно приключване на клиентска обработка (администриране) Затваряне на клиент с коментар „не се е явил“ Автоматично повикване на клиент след приключване на задача Управление на почивките на служителите |  |

  - Изисквания, свързани с мониторинг и докладване

| Nr. | Изискване | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
| 29 | Системата трябва да предостави следните функции за мониторинг: Визуализация на всички служители включени в системата и тяхното разпределение по подгрупи от услуги на всяка работна станция Визуализация на заявените чакащи номера и подгрупи от услуги на всички работни станции Опция за регрупиране на групи от услуги за работна станция от работната станция с компютъра на супервайзора Опция за показване на време - за обслужване на клиент, - за обработка на данни след срещата /WRAP/ - за паузи - за фиксирани почивки - за готовност за обслужване на следващия клиент - за вписване /отписване от системата |  |
| 30 | Системата трябва да предоставя доклади за броя и целта на клиентските посещения /брой издадени билети, брой по подгрупи от услуги/ средното време за изчакване и времето за обслужване по вид на услугите глобално и за всеки център. |  |
| 31 | Докладите трябва да бъдат извеждани на различни нива: всички центрове за обслужване на клиенти, специфични клонове и служители. |  |
| 32 | Докладите трябва да са налични онлайн, в реално време и като исторически данни ретроспективно, с опция за избор на определен период от време. |  |
| 33 | Доклад за работен статус на всеки служител – ефективно работно време, обработка на данни след предоставяне на данни (WRAP), паузи, фиксирани почивки на работа, готовност за обслужване на клиент. |  |
| 34 | Броя на обслужени клиенти от всеки служител с данни за подгрупи от услуги и време. |  |
| 35 | Статистика на бюрата (гишета): Броя услуги извършени от бюро Време за работа Брой на клиентите, които не се явяват Минимално, максимално, средно време за изчакване (час, минута, секунда) Минимално, максимално, средно време за изпълнение (час, минута, секунда) Брой пренасочени клиенти |  |
| 36 | Статистика за услуги: Вид на услугата Брой клиенти Брой посещения за вид услуга Минимален, максимален, среден период за изпълнение Минимално, максимално, средно време за изчакване Среден брой на отворени бюра Брой клиенти в разпределение по часове |  |
| 37 | Статистика, свързана с клиенти Проверка на клиент чрез клиентски номер Време за издаване на номер Бюро за услуга (номер) Обслужващ служител (администратор) Време за вземане на билета Започване на обслужването Приключване на обслужването Време за изчакване Време за обслужване Общо време за обслужване Пренасочен ли е клиента |  |
| 38 | Статистика за време Възможност за задаване на норми Показване на времето за изчакване Показване на време за администриране (обслужване) Показване на среднодневни детайли, разпределени по услуги или бюра Изчисляване на средната стойност в случай на по-дълъг период, разбити на услуга или бюро |  |
| 39 | Статистика за работни часове Име на служителя който използва системата в определен ден или в даден период Общ брой работни часове Работни часове, прекарани с клиенти Брой обслужени клиенти |  |
| 40 | Детайлна статистика, свързана с администраторите: Име на администратор Услуги предоставени от администраторите Разпределяне по услуги: Брой клиенти Брой случаи Средно време за изчакване Средно време за администриране |  |
| 41 | Статистика за затварящи кодове: Трябва да има възможност за присъединяване на кодове за приключване към всеки клиент според определена система с цел да направи статистиките достъпни чрез справка, също използвайки тези кодове. Код и наименование на кода за приключване Минимално, максимално, средно време за изчакване Минимален, максимален, среден период за изпълнение |  |
| 42 | Статистика за дейностите Трябва да има възможност за присъединяване на код за приключване на определени дейности и за заявяване на статистика според тези групи. Име на дейност Брой клиенти/обслужени случаи Минимално, максимално, средно време за изчакване Минимално, максимално, средно време за администриране (изпълнение) |  |
| 43 | Статистика, свързана с времеви период от деня Брой клиенти Минимален, максимален и среден брой от клиенти Средно време за изчакване Средно време за обслужване Време на престой Минимално, максимално, средно и общо време на престой в Център за Обслужване на Клиенти Подробна информация за управление на случаите Всички детайли на заявени билети могат да бъдат проучени. |  |

  - Изискванията за услуги по поддръжка

| Nr. | Изискване | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
| 44 | Системата трябва да има три години безплатно гаранционно обслужване, покриващо всички неизправности на предоставените устройства и софтуер |  |
| 45 | Безплатната поддръжка ще включва: Възстановителни операции, подмяна на повредени устройства, възстановяване на подходящото функциониране на внедрената система. Поддръжка на софтуер за приложение в рамките на настоящата версия, инсталирана на устройствата Инсталиране и преинсталиране на оперативна система, софтуер на приложение и подмяна на техническо оборудване, като резултат от инцидент. |  |
| 46 | Услугите по поддръжка трябва да са налични най-малко между 9:00 и 17:00 часа през работни дни. |  |
| 47 | Услугите по поддръжка трябва да бъдат договорени на определен/конкретен имейл и телефонен номер предоставен от доставчика; всеки сигнал трябва да бъде регистриран и проследяван от гледна точка на време за разрешаване. |  |
| 48 | Време за отговор: до 4 часа Време за разрешаване: не по-късно от следващия работен ден. |  |